Трансформатор ТВЗ-1-9

ПАСПОРТ

- Общие сведения

Трансформатор ТВЗ-1-9 предназначен для совместной работы с лампой в выходном каскаде звукового канала телевизионных приемников.

Дата изготовления _______________

Климатическое исполнение УХЛ категории 4. 2

Схема электрическая

1 __________    __________ 3

)|(

)|(

I    )|(   II

)|(

2 __________)|(__________ 4

- Основные технические данные

  - Электрические параметры трансформатора при поставке, эксплуатации и

хранении приведены в табл.1

Таблица 1.

| Наименование параметра, единица измерения. | Буквенное обозначение | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Модуль полного входного сопротивления, Ом | Rвх | 6000 +- 20 |
| на частоте, Гц |  | 1000 |
| при номинальном сопротивлении нагрузки, Ом | Rн | 4 |
| Частотные искажения, дБ, не более |  | 3 |
| в полосе частот, Гц | ΔF | 80-12500 |
| при номинальной входной мощности, Вт | Рвх | 0,1 |
| Нелинейные искажения, %, не более |  | 4 |
| в полосе частот, Гц | ΔF | 200-400 |
| при номинальной выходной мощности, Вт | Рвых | 3 |
| Нелинейные искажения, %, не более |  | 3 |
| в полосе частот, Гц | ΔF | 401-12500 |
| при номинальной выходной мощности, Вт | Рвых | 3 |
| Сопротивление обмоток постоянному току, Ом | R1-2 R3-4 | 260 +- 15% 0,3 +- 15% |
| Коэффициент трансформации | Π | 0,027 +- 7% |
| Индуктивность первичной обмотки, Гн, не менее | L | 7 |
| при токе подмагничивания, мА | Iподм | 35 |
| напряжении, Вэфф | U | 10 |
| частоте, Гц | F | 50 |
| Индуктивность рассеяния, Гн, не более | Lрасс | 0,05 |
| При напряжении, Вэфф | U | 2 |
| частоте, Гц | F | 1000 |
| Напряжение испытательное (электрическая прочность изоляции) между обмотками | Uисп. | 2000 |
| Между первичной обмоткой и магнитопроводом | Uисп. | 500 |
| Для межвитковой и межслоевой изоляции на частоте 1000 Гц | Uисп. | 250 |

  - Условия эксплуатации.

Таблица 2.

| Воздействующий фактор и его характеристики | Значение характеристик |
| --- | --- |
| Пониженное атмосферное давление, КПа (мм.рс.ст) | 70 (525) |
| Повышенная рабочая температура среды, 0С | +55 |
| Повышенная предельная температура, 0С | +60 |
| Пониженная рабочая температура, 0С | +1 |
| Пониженная предельная температура среды, 0С | -60 |
| Пониженная относительная влажность воздуха, % при температуре +25 0С | 80 |

  - Интенсивность отказов при условии эксплуатации в электрических режимах,

приведенных в данном паспорте, в течение наработки 10000 часов, не более 0,7*10-6 1/ч.

95-процентный срок сохраняемости трансформатора должен быть не менее 5 лет.

  - Габаритные размеры трансформатора, не более:

Ширина- 52 мм

Высота- 67 мм

Толщина- 47 мм

  - Масса трансформатора не более 530 г.

  - Драгоценных металлов не содержится.

  - Сведения о цветных металлах приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| № п. | Наименование сборочной единицы и ее обозначение | Наименование цветного металла | Марка | Масса, г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катушка ЫБ4.760.305 | Медь | Провод ПЭБ-1 | 50 |
| 2 | Катушка ЫБ4.760.305 | Припой | ПОС40 | 0,5 |

- Свидетельство о приемке.

Трансформатор соответствует техническим условиям АГО.472.012.ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки _____________________________________

Штамп ОТК ______________________________________

Подпись контроллера ______________________________

- Указания по эксплуатации

При распаковывании и в обращении не следует брать трансформатор за выводы во

избежание механических повреждений.

Трансформатор пригоден для монтажа в аппаратуре паяльником. При пайке применяют припой марки ПОС61 по ГОСТ 21931-76.

Применяемый флюс должен состоять из 25% по массовой доле канифоли по ГОСТ 19113-84 и 75% этилового спирта по ГОСТ 18300-72.

Температура припоя 350 +10 0С, продолжительность пайки 2-3 секунды.

При пайке выводов следует принимать меры, исключающие повреждение трансформатора из-за перегрева и механических усилий.

При пайке трансформатора не должно быть затекания флюса и припоя на поверхность и внутрь трансформатора.

К одному жесткому выводу допускается подпайка не более двух проводов, в том числе выводов подвесных деталей. Перепайка выводов более трех раз не допускается.

Трансформатор в аппаратуре следует устанавливать в местах, обеспечивающих его минимальный нагрев от тепловыделяющих элементов, при условии его максимального охлаждения конвекцией воздуха.

С целью уменьшения акустических шумов, вызываемых резонансом конструктивных элементов радиоэлектронной аппаратуры, трансформатор в аппаратуре следует размещать на амортизирующих прокладках либо на кронштейне, предотвращающем передачу вибраций на корпус.

При эксплуатации не допускается превышение допустимых электрических режимов, указанных в данном паспорте.

- Правила хранения

Трансформатор следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя, вмонтированным в

аппаратуру или в комплекте ЗИП в условиях Л по ГОСТ 15150-69.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества данного трансформатора требования

АГО.472.012ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в данном паспорте.

- Рекламации

В случае преждевременного выхода трансформатора из строя, его следует вместе с

паспортом возвратить предприятию-изготовителю с указанием следующих сведений:

Время хранения  ______________________________________________________

Дата начала эксплуатации ______________________________________________

Дата выхода из строя  __________________________________________________

Основные данные режима эксплуатации __________________________________

Наработка в указанных режимах_________________________________________

Причина снятия трансформатора с эксплуатации или хранения  ______________

_____________________________________________________________________

Сведения заполнены _________________________подпись__________________

дата

В случае отсутствия заполненного паспорта рекламации не принимаются.